## Slide 1: Cấu hình hệ thống

## Slide 2: Nội dung
Các thông tin cần cấu hình
Công cụ để cấu hình tạm thời
Các tệp cần cấu hình
Công cụ để cấu hình bền vững
Công cụ để kiểm tra cấu hình

## Slide 3: Các thông tin cần cấu hình
Cấu hình kết nối mạng
  NIC – card mạng
    Địa chỉ IP/Netmask
    Gateway
Cấu hình tên miền
  DNS server, host file, NIS

## Slide 4: Cấu hình địa chỉ IP/Netmask tạm thời
Áp dụng cho mọi bản phối Debian (Ubuntu)/Redhat
Cấu hình tĩnh tạm thời: chạy với sudo hoặc su root để có quyền quản trị
#ifconfig ten_NIC diachi_IP netmask diachi_Netmask
VD
#ifconfig eth0 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0
Hoặc
#ifconfig ten_NIC diachi_IP /dodai_Netmask
VD
#ifconfig eth0 192.168.1.100/24
Đối với cấu hình tạm thời, cần thêm cổng mặc định ngay
#route add default gw 192.168.1.1

## Slide 5: Cấu hình địa chỉ IP/Netmask
Kiểm tra lại thông tin cấu hình
#ifconfig
#route

## Slide 6: Cấu hình bằng câu lệnh
Thao tác | Câu lệnh
Đặt địa chỉ IP | ifconfig NIC-name IP netmask MASK
Kích hoạt thay đổi | Tức thì
Đặt GW | route add default gw IP
Kích hoạt thay đổi | Tức thì
Khởi động lại dịch vụ mạng | /etc/init.d/networking restart
Tắt dịch vụ mạng | /etc/init.d/networking stop; khởi tạo /etc/init.d/networking start
Tắt NIC | ifconfig eth0 down
Bật NIC | ifconfig eth0 up
Đặt tên cho máy | hostname

## Slide 7: Cấu hình địa chỉ IP/Netmask
Cấu hình tĩnh cố định (Ubuntu)
Chỉnh sửa file: /etc/network/interfaces
iface eth0 inet static address 192.168.1.5 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.254
Quay về cấu hình động: xóa hết hoặc
auto eth0 iface eth0 inet dhcp

## Slide 8: Cấu hình địa chỉ IP/Netmask
Cấu hình tĩnh cố định (Ubuntu)
Cấu hình DNS
Chỉnh sửa file: /etc/network/interfaces
iface eth0 inet static address 192.168.1.5 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.254
dns-nameservers 12.34.56.78 12.34.56.79
dns-nameservers 8.8.8.8
Lưu ý: dns-nameserver có s

## Slide 9: Các tệp cấu hình Redhat
Tên tệp | Ý nghĩa
/etc/init.d/network | Bật/tắt/khởi động lại dịch vụ mạng
/etc/sysconfig/network | Cấu hình chung về mạng
/etc/sysconfig/network-script | Cấu hình của các NIC

## Slide 10: Cấu hình dịch vụ DNS
Các file cho cấu hình Redhat
  Cấu hình DNS server: /etc/resolv.conf
  Ánh xạ host name-ip: /etc/hosts
  Thứ tự dịch vụ tên: /etc/nsswitch.conf
Các file cho cấu hình Ubuntu
  Cấu hình DNS server: /etc/network/interfaces
  Ánh xạ host name-ip: /etc/hosts
  Thứ tự dịch vụ tên: /etc/nsswitch.conf

## Slide 11: Kiểm tra cấu hình mạng
Thao tác | Ý nghĩa
ping host-ip | Cấu hình NIC OK?
ping GW | Cấu hình mạng cục bộ OK
ping live public IP | Cấu hình mạng OK
ping live domain name | Cấu hình DNS OK
telnet | Kiểm tra dịch vụ máy từ xa
Thao tác | Thông tin
traceroute | Kiểm tra đường đi của các gói tin
ifconfig | Cấu hình mạng của các NIC
route | Bảng chọn đường
cat /etc/resolv.conf cat /etc/network/interfaces | DNS đã được cấu hình (Redhat)
hostname | Tên máy
ssh | Truy cập từ xa
scp | Chuyển file giữa các máy tính